## Slide 1: Lucrare de licentă
Student: Deaconu Andrei Coordonatori: ing. Mischie Septimiu
ing. Chiș Marcel (Hella Romania)
Sistem automatizat pentru caracterizarea
componentelor semiconductoare
Timișoara 2026

## Slide 2
06
Concluzii
Analiza rezultatelor opținute și concluzii finale
05
Software
Arhitectura software a aplicației și interfața
grafică în C# (WPF).
04
Integrarea modului de comunicare dintre
echipamente și calculator.
03
Nivelul
Fizic
Integrarea instrumentelor R&S (HMC8043/8012) în fluxul ATE.
02
Arhitectura Sistemului
Configurație experimentală.
01
Introducere
Cuprins
Nivelul de
comunicare
Conceptul de Testare Automată (ATE)
și obiective.

## Slide 3: Introducere
Ce este un Echipament de testare automată(ATE)
Un echipament de testare automată este ansamblu hardware-software ce măsoară și verifică automat conformitatea componentelor electronice.
POWERSUPLY
MULTIMETER
PC

## Slide 4: Introducere
Utilitate: verificarea rapidă a unui lot de componente pentru a vedea dacă se încadrează în specificațile din datasheet sau dacă există componente contrafăcute sau degradate in lot.

## Slide 5
Configurație experimentală
Schemă simplificată de testare a diodei

## Slide 6: Arhitectura sistemului
Nivelul fizic
Nivelul de comunicare
Nivelul logic
Prezentare
Interfața grafica (XAML)
Nucleul aplicației (C#) care execută
achiziția datelor și procesarea lor
1
2
3
4
SCPI / VISA: protocolul de
comunicare dintre PC și instrumente
HMC8043 , HMC8012, DUT

## Slide 7: Arhitectura sistemului
R&S HMC8043
SURSĂ DE TENSIUNE PROGRAMABILĂ
3 Canale independente (0-32V, 0-3А)
Comenzi SCPI prin interfață USB/Ethernet
Rezoluție de 1 mV / 0.1 mA
Nivelul fizic

## Slide 8: Arhitectura sistemului
HMC8012 Multimetu digital cu
rezolutie 5 digiți
0.015% Basic DC Accuracy
High-speed Data Logging to USB
Simultaneous triple measurement display
Nivelul fizic

## Slide 9: Comunicarea
VISA este un standard I/O (Input/Output) utilizat pentru a comunica cu instrumente, indiferent de interfața fizică (USB, RS-232, Ethernet/LAN).
SCPI este limbajul folosit pentru programarea instrumentelor
(ex: surse de tensiune, multimetre, osciloscoape).
Echipamente de laborator
PC
VISA (Virtual Instrument
Software Arhitecture )
Stratul de transport
USB
LAN (TCP/IP)
Serial
(RS-232 /485)
Comandă
SCPI
Comandă
SCPI
Răspuns
SCPI
Răspuns
SCPI

## Slide 10
Flowchart-ul aplicației

## Slide 11
Interfața grafică

## Slide 12
La pornire, aplicatia detectează automat porturile corespunzătoare echipamentelor și le atribuie câmpurilor corespunzătoare.
Conectarea la echipamente
Dacă un echipament nu este găsit, câmpul respectiv rămane necompletat.

## Slide 13: Conectarea la echipamente
Activarea instrumentelor: de la starea offline la fluxul de date live.

## Slide 14
Configurarea șcenariului de testare
Identificare: Tipul și modelul componentei (ex. Diodă/LED).
Sweep Tensiune: Definirea pragurilor (Start/Stop) și a rezoluției (Pas Creștere).
Temporizare: Setarea intervalului de repaus (Delay) între citiri.
Protecție: Limitarea curentului pentru siguranța componentei testate.
Execuție: Lansarea sau oprirea instantanee a secvenței de test.

## Slide 15
Trasarea caracteristicii I-V
Plotare Iterativă: Generarea automată a curbei I(V) prin plotarea punctelor în momentul achiziției.
Ajustare Dinamică (Auto-Scaling): Reîncadrarea automată a axelor pentru vizibilitatea completă a caracteristicii trasate.

## Slide 16
Logging
Aplicația înregistrează cronologic fiecare instrucțiune trimisă către echipamente.

## Slide 17: Export date și generare raport

## Slide 18
Rezultate experimentale – setup de testare
Testarea unui LED rosu în regim de curent continuu
Sursă
Voltmetru
Ampermetru
LED

## Slide 19
Rezultate experimentale – analiza graficului
Teoretic
Practic
Din grafic se observă că dioda incepe să conducă din momentul în care tensiunea atinge pragul de 0.6V .

## Slide 20
Rezultate experimentale – analiza datelor

## Slide 21: Concluzii
Automatizarea măsurătorilor elimină eroarea umană și reduce semnificativ timpul de testare.
Sistemul ATE dezvoltat este versatil, fiind util atât în laboratoare didactice, cât și în controlul calității industriale.
Procesarea asincronă menține interfața fluidă și receptivă în timpul achiziției de date.

## Slide 22
Probleme Întâmpinate
Limitarea topologiei pe 2 fire: Distorsionarea curbei I-V la curenți mari din cauza rezistențelor parazite ale cablurilor și a șuntului ampermetrului.
Erori de timeout: Implementarea funcției Safety Turn-Off pentru protejarea componentelor la deconectări neașteptate.

## Slide 23
Direcții Viitoare
Extinderea suportului hardware: Adaptarea sistemului pentru testarea tranzistoarelor (BJT, MOSFET).
Integrarea unui multiplexor (Switch Matrix): Automatizarea testării unui lot întreg de componente fără reconectare manuală.

## Slide 24
Vă mulțumesc pentru atenția acordată!
Întrebări ??